## Slide 1
守卫先锋——基于深度学习的电机智能故障监测
北京工业大学 通信工程专业
组长：邱博宇
组员：闫晨曦
指导老师：石戈
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
目录
CONTENT
题目解读
Title interpretation
深度学习模型训练
Deep learning model training
单个数据文件判别
Single data file discrimination
模型验证
Model validation
总结
Summarize
一
二
三
四
五

## Slide 3
题目解读
Title interpretation

## Slide 4
1
基于电信号的电机转条断裂简介
在日常巡检中，工程师会通过振动信号对电机进行故障诊断，通过变频器采集的电信号也能实现对电机的故障诊断，它作为传统的振动信号监测的重要补充。本赛题主要采用通过变频器采集的电信号来诊断电机的故障。
3
转条断裂
电机通常由定子和转子两部分组成。转条则是固定在转子上的导条，通过电流的激励来产生磁场，从而驱动电机旋转。当电机运行时，转条断裂可能是由于材料疲劳、电流过载、振动过大、负载变化等原因引起的。转条断裂会导致电机的运行不稳定、振动增加、噪声增加以及电机效率下降。
2
工作原理
设备微小的变化
电机磁场变化
引起电流电压变化
通过电信号分析设备故障
4
分析方法以及数据类型
常用的方法包括采集电机运行过程中的电流波形、频谱分析、时域分析等。
大赛使用仿真数据和实验数据
  DOL是指电机直接在线启动，简单常见，但启动瞬间电流大，适用于小型或轻负载电机。
  VSD是通过变频器调节电机转速，实现平滑启停和转速调整，适用于需精确控制转速的应用。
一、题目解读

## Slide 5
深度学习模型训练
Deep learning model training

## Slide 6
二、深度学习模型
LSTM网络
模型网络类型
{
0：无错误
1：转条断裂
2：其他错误
}
输出定义
6
输入维度
3
输出维度
2
隐藏层层数
32
隐藏层维度
128
序列长度
模型参数

## Slide 7
二、深度学习模型
模型训练流程
4
3
2
5
1
数据预处理
将所有数据帧放入同一个列表
{
前向传播
代价计算
梯度计算
优化器优化
}
当单帧判别正确率高于95%且再无明显模型性能提升时停止训练
训练循环
训练停止
使用交叉熵损失函数Adam优化器
生成数据加载器

## Slide 8: 其中，数据预处理主要分为以下五个步骤
二、深度学习模型
模型训练流程——数据预处理
频谱处理
峰值提取
峰值间隔周期计算与数据帧长度同步
数据间采样率同步与数据间数据帧长度同步
数据间特征提取，维度数统一与数据集生成

## Slide 9
二、深度学习模型
模型训练流程——数据预处理(DataPreProcess.DataPreProcessor().mainProcess())
数据读取
read_data()
三路电压电流180Hz高通滤波
Befilted()
三路电压电流
50Hz,150Hz,150Hz, 60Hz,120Hz,180Hz
窄带滤波
01
Step 1：频谱处理
02
Step 2：峰值提取 getTermPeaks()
获取数据一路电压数据
依次进行标准化，限幅为2标准化
进行傅里叶变换，在期望频率范围内获取最高能量频率作为基准频率
Prominence=0.1 Height=0
Distance = 基准频率 *基准频率重要性权重
获取峰值
依次进行Savgol滤波器l平滑标准化
设定超参数
峰值间隔的期望最小频率(Hz)
峰值间隔的期望最大频率(Hz)
基准频率重要性权重

## Slide 10
二、深度学习模型
模型训练流程——数据预处理
03
Step 3：峰值间隔周期计算与数据帧长度同步
计算峰值列表差分
getT()
获取出现次数最多的峰值间隔T
对峰值间隔T进行限幅
对所有数据除转速外所有数据标准化
BeNormalize()
短数据补零，长数据截断使得每帧长度等于T
BeReshape()
将长度大于峰值间隔T+峰值标准差的帧进行分割，使得每部分小于T
beSliceX()
将所有数据两峰值间作为一帧
04
Step 4：数据间采样率同步与数据间数据帧长度同步
计算目标采样率时序列长度
changeFS()
频谱采样使得不同采样率数据统一为5000Hz
将数据频谱采样为统一128长度
reSample()
每帧进行标准化
05
Step 5：数据间特征提取，维度数统一与数据集生成
对每帧进行PCA将不同维度数据转化统一为6维
PCA()
将所有切片构成的列表作为训练集
根据数据标签生成等长的label列表作为训练集标签
markLabel()
保存文件

## Slide 11
单个数据文件判别
Single data file discrimination

## Slide 12
三、单个数据文件判别
BarBrokenDetect.
bar_broken_detect()
对每帧取最高概率维度作为单帧判别结果
数据预处理
对每帧经过LSTM网络+ Sigmoid层获得概率输出
3
4
1
2
统计一文件所有帧
出现最多的类型作
为整个文件数据判
别结果
具体使用见代码BarBrokenDetect.py main部分

## Slide 13
模型验证
Model validation

## Slide 14
四、模型验证
TestDataProcess.
moduleTest()
数据预处理
并在处理过程中分别
加入/不加入噪声
处理过数据输入模型
计算文件为判别结果
混淆矩阵
计算帧为判别结果
混淆矩阵
通过混淆矩阵计算
分类性能参数
通过混淆矩阵计算
分类性能参数
根据输出结果画出
可视化分类结果
图像

## Slide 15
根据输出结果画出
可视化分类结果图像
计算文件为判别结果
混淆矩阵
四、模型验证
计算帧为
判别结果
混淆矩阵
无噪声数据

## Slide 16
根据输出结果画出
可视化分类结果图像
计算文件为判别结果
混淆矩阵
四、模型验证
计算帧为
判别结果
混淆矩阵
含方差为0.1的噪声数据

## Slide 17
感谢观看！
北京工业大学 通信工程专业
组长：邱博宇 指导老师：石戈
组员：闫晨曦